## Slide 1: 温度控制系统
基於8051的溫度控制恆溫箱設計
組別：第10組

## Slide 2: 研究動機

## Slide 3: 溫度的關鍵角色
溫度影響所有物理與化學反應
是工業與生活中不可或缺的存在
生產自動化需依賴精準溫度監控

## Slide 4: 智慧化溫控趨勢
科技進步推動溫控系統
現代化智能化控制成為主流發展方向
溫度控制已深入日常各個層面

## Slide 5: 傳統測溫技術限制
常見元件：熱電偶、熱敏電阻
需透過電壓轉換為溫度值
測量電路複雜，外部元件需求高

## Slide 6: 專題目標與架構

## Slide 7: 系統基本功能
使用 At89s51 控制整體系統
週期性讀取 At89s51傳感器之溫度數據
利用七段顯示器進行即時動態掃描與顯示

## Slide 8: 人機介面：參數設定
提供 3 顆按鍵供使用者設定
可調整溫度的上下限值
使用者可依需求自訂警戒範圍

## Slide 9: 警報與控制機制
當超出上下限值時啟動聲光警報：
  LED 燈亮起
  低溫→綠燈、高溫→紅燈
  蜂鳴器發出警示音
同時啟動控制裝置：
  升溫或降溫系統運作
  協助維持環境溫度於設定範圍內

## Slide 10: 系統架構圖
DS18B20
溫度傳感器
按鍵設置輸入
At89s51
四位元七段顯示器
蜂鳴器
LED指示燈

## Slide 11: 架構說明
感測模組
透過數據線傳送溫度資訊至單片機

## Slide 12: 架構說明
按鍵模組
與At89s51連接，用於輸入與設定參數
分別有「設定」、「減」、「加」

## Slide 13: 架構說明
系統核心
包含電阻、電容
有功能模組皆圍繞此系統

## Slide 14: 架構說明
顯示模組
由At89s51控制進行動態顯示

## Slide 15: 架構說明
警報與執行模組
At89s51輸出控制訊號至 LED、蜂鳴器與執行裝置（加熱膜／風扇）

## Slide 16: 電路圖

## Slide 17: 程式邏輯

## Slide 18: 完整流程圖
開始
讀取傳感器溫度
溫度顯示
是否超出範圍
按鍵是否被按下
開啟LED指示燈
啟動恆溫設備
延遲
結束
設置警報範圍
是
否
是
否
定時器初始化

## Slide 19: 標頭與變數定義區
<reg52.h>：用來讓 Keil 編譯器知道 AT89S51（8051 系列）使用的特殊功能暫存器，如 P1, P2, TMOD 等
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ = P1^1;
sbit w1 = P2^4;
sbit w2 = P2^5;
sbit w3 = P2^6;
sbit w4 = P2^7;
sbit Buzzer = P1^0;
sbit JdqLow = P2^0;

## Slide 20: 標頭與變數定義區
<intrins.h>：提供 _nop_() 延遲指令
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ = P1^1;
sbit w1 = P2^4;
sbit w2 = P2^5;
sbit w3 = P2^6;
sbit w4 = P2^7;
sbit Buzzer = P1^0;
sbit JdqLow = P2^0;

## Slide 21: 標頭與變數定義區
定義方便閱讀的資料型別別名：
uchar：8 位元（0~255）
uint：16 位元（0~65535）
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ = P1^1;
sbit w1 = P2^4;
sbit w2 = P2^5;
sbit w3 = P2^6;
sbit w4 = P2^7;
sbit Buzzer = P1^0;
sbit JdqLow = P2^0;

## Slide 22: 標頭與變數定義區
DQ ：At89s51溫度感測器的資料線。
#define uint unsigned int
sbit DQ = P1^1;
sbit w1 = P2^4;
sbit w2 = P2^5;
sbit w3 = P2^6;
sbit w4 = P2^7;
sbit Buzzer = P1^0;
sbit JdqLow = P2^0;
sbit JdqHig = P2^1;
sbit LedLow = P2^2;
sbit LedHig = P2^3;
sbit KeySet = P3^2;
sbit KeyDown = P3^3;
sbit KeyUp = P3^4;

## Slide 23: 標頭與變數定義區
w1~w4 ：控制哪一位七段顯示器亮。
#define uint unsigned int
sbit DQ = P1^1;
sbit w1 = P2^4;
sbit w2 = P2^5;
sbit w3 = P2^6;
sbit w4 = P2^7;
sbit Buzzer = P1^0;
sbit JdqLow = P2^0;
sbit JdqHig = P2^1;
sbit LedLow = P2^2;
sbit LedHig = P2^3;
sbit KeySet = P3^2;
sbit KeyDown = P3^3;
sbit KeyUp = P3^4;

## Slide 24: 標頭與變數定義區
Buzzer ：控制蜂鳴器發聲
#define uint unsigned int
sbit DQ = P1^1;
sbit w1 = P2^4;
sbit w2 = P2^5;
sbit w3 = P2^6;
sbit w4 = P2^7;
sbit Buzzer = P1^0;
sbit JdqLow = P2^0;
sbit JdqHig = P2^1;
sbit LedLow = P2^2;
sbit LedHig = P2^3;
sbit KeySet = P3^2;
sbit KeyDown = P3^3;
sbit KeyUp = P3^4;

## Slide 25: 標頭與變數定義區
JdqLow、 JdqHig ：控制低溫與高溫的繼電器
#define uint unsigned int
sbit DQ = P1^1;
sbit w1 = P2^4;
sbit w2 = P2^5;
sbit w3 = P2^6;
sbit w4 = P2^7;
sbit Buzzer = P1^0;
sbit JdqLow = P2^0;
sbit JdqHig = P2^1;
sbit LedLow = P2^2;
sbit LedHig = P2^3;
sbit KeySet = P3^2;
sbit KeyDown = P3^3;
sbit KeyUp = P3^4;

## Slide 26: 標頭與變數定義區
LedLow、LedHig：控制 LED 指示燈
#define uint unsigned int
sbit DQ = P1^1;
sbit w1 = P2^4;
sbit w2 = P2^5;
sbit w3 = P2^6;
sbit w4 = P2^7;
sbit Buzzer = P1^0;
sbit JdqLow = P2^0;
sbit JdqHig = P2^1;
sbit LedLow = P2^2;
sbit LedHig = P2^3;
sbit KeySet = P3^2;
sbit KeyDown = P3^3;
sbit KeyUp = P3^4;

## Slide 27: 標頭與變數定義區
代表三個按鈕：
KeySet：設定
KeyDown：下降
KeyUp ：上升
#define uint unsigned int
sbit DQ = P1^1;
sbit w1 = P2^4;
sbit w2 = P2^5;
sbit w3 = P2^6;
sbit w4 = P2^7;
sbit Buzzer = P1^0;
sbit JdqLow = P2^0;
sbit JdqHig = P2^1;
sbit LedLow = P2^2;
sbit LedHig = P2^3;
sbit KeySet = P3^2;
sbit KeyDown = P3^3;
sbit KeyUp = P3^4;

## Slide 28: 顯示用字型表與狀態變數
sbit LedHig = P2^3;
sbit KeySet = P3^2;
sbit KeyDown = P3^3;
sbit KeyUp = P3^4;
uchar code Array1[] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40 };
uchar code Array2[] = { 0xBf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef };
uchar Buff[4];
uchar ShowID = 1;
int AlarmLow = 150;
int AlarmHig = 300;
Array1[]: 顯示整數（無小數點）
Array2[]: 顯示小數（帶小數點）

## Slide 29: 顯示用字型表與狀態變數
sbit LedHig = P2^3;
sbit KeySet = P3^2;
sbit KeyDown = P3^3;
sbit KeyUp = P3^4;
uchar code Array1[] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40 };
uchar code Array2[] = { 0xBf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef };
uchar Buff[4];
uchar ShowID = 1;
int AlarmLow = 150;
int AlarmHig = 300;
Buff[4]: 暫存要顯示的溫度數值
例如 27.6°C ⇒ Buff[] = {2, 7, 6, 0}

## Slide 30: 顯示用字型表與狀態變數
sbit LedHig = P2^3;
sbit KeySet = P3^2;
sbit KeyDown = P3^3;
sbit KeyUp = P3^4;
uchar code Array1[] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40 };
uchar code Array2[] = { 0xBf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef };
uchar Buff[4];
uchar ShowID = 1;
int AlarmLow = 150;
int AlarmHig = 300;
AlarmLow、AlarmHig：預設警報溫度
單位是 0.1°

## Slide 31: 延遲函式
進行簡單的毫秒延遲：
透過兩層迴圈來創造延遲
時間與晶片時脈有關
i < 120 時會造成約 1 毫秒延遲
void DelayMs(uint time)
{
uint i, j;
for(i = 0; i < time; i++)
for(j = 0; j < 112; j++);
}

## Slide 32: 延遲函式
提供約 15 微秒延遲
使用 _nop_() 指令模擬微秒延遲
每個 _nop_() 為一個時脈週期（假設為 1μs）
若使用 12MHz 晶振，每條指令約 1μs
void Delay15us(void)
{
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
}

## Slide 33: 重置感測器
向At89s51發送 reset 訊號，並等待 presence 信號
MCU 將 DQ 拉低至少 480μs
然後釋放 DQ， At89s51 回應一個 60~240μs 的 low-level presence pulse
void DS18B20_ReSet(void)
{
uchar i;
DQ = 0;
i = 240;
while(--i);
DQ = 1;
i = 30;
while(--i);
while(~DQ);
i = 4;
while(--i);
}

## Slide 34: 傳送指令函式
向At89s51傳送一個位元組（Byte）
從 最低位元（LSB）先傳
j：迴圈計數器，控制要送 8 個 bit。btmp：暫存當前欲傳送的 bit。
void DS18B20_WriteByte(uchar dat){
uchar j;
uchar btmp;
for(j = 0; j < 8; j++)
{
btmp = 0x01;
btmp = btmp << j;
btmp = btmp & dat;
if(btmp > 0)
{
...
}
else
{
...
}
}
}

## Slide 35: 傳送指令函式
uchar j;
uchar btmp;
for(j = 0; j < 8; j++)
{
btmp = 0x01;
btmp = btmp << j;
btmp = btmp & dat;
if(btmp > 0)
{
DQ = 0;
Delay15us();
DQ = 1;
Delay15us(); Delay15us(); Delay15us(); Delay15us();
}
else
{
向At89s51傳送一個位元組（Byte）
從 最低位元（LSB）先傳
j：迴圈計數器，控制要送 8 個 bit。btmp：暫存當前欲傳送的 bit。

## Slide 36: 傳送指令函式
uchar j;
uchar btmp;
for(j = 0; j < 8; j++)
{
btmp = 0x01;
btmp = btmp << j;
btmp = btmp & dat;
if(btmp > 0)
{
DQ = 0;
Delay15us();
DQ = 1;
Delay15us(); Delay15us(); Delay15us(); Delay15us();
}
else
{
先將 0x01 向左移動 j 位
再跟 dat 做 AND 運算，取得 dat 在第 j 位的 bit 值。
  若該 bit 是 1，btmp > 0
  若是 0，btmp == 0。
後續透過 DQ 高低電位維持時間差表示 bit 1 或 0

## Slide 37: 傳送指令函式
btmp = btmp << j;
btmp = btmp & dat;
if(btmp > 0)
{
DQ = 0;
Delay15us();
DQ = 1;
Delay15us(); Delay15us(); Delay15us(); Delay15us();
}
else
{
DQ = 0;
Delay15us(); Delay15us(); Delay15us(); Delay15us();
DQ = 1;
Delay15us();
}
傳送 bit = 1 的時序
先拉低 DQ 約 15 微秒，代表寫入時槽開始
再把 DQ 拉高，表示要傳送的 bit 是 1
接著等待約 60 微秒，確保整個寫入時間槽結

## Slide 38: 傳送指令函式
btmp = btmp << j;
btmp = btmp & dat;
if(btmp > 0)
{
DQ = 0;
Delay15us();
DQ = 1;
Delay15us(); Delay15us(); Delay15us(); Delay15us();
}
else
{
DQ = 0;
Delay15us(); Delay15us(); Delay15us(); Delay15us();
DQ = 1;
Delay15us();
}
傳送 bit = 0 的時序
先拉低 DQ 約 60 微秒，維持拉低狀態較久
再把 DQ 拉高約 15 微秒

## Slide 39: 溫度轉換函式
從 At89s51 讀取溫度數據，並轉換成整數格式
單位是溫度×10，方便後續顯示及判斷
int DS18B20_ReadTemp(void)
{
...
}

## Slide 40: 溫度轉換函式
先進行Reset，開始新的一次通訊
int DS18B20_ReadTemp(void)
{
uchar j;
int b, temp = 0;
DS18B20_ReSet();
DS18B20_WriteByte(0xcc);
DS18B20_WriteByte(0x44);
DS18B20_ReSet();
DS18B20_WriteByte(0xcc);
DS18B20_WriteByte(0xbe);
for(j = 0; j < 16; j++)

## Slide 41: 溫度轉換函式
0xCC 表示跳過ROM選擇，直接對唯一的 At89s51 操作。
0x44 為溫度轉換命令，讓 At89s51 測量環境溫度。
int DS18B20_ReadTemp(void)
{
uchar j;
int b, temp = 0;
DS18B20_ReSet();
DS18B20_WriteByte(0xcc);
DS18B20_WriteByte(0x44);
DS18B20_ReSet();
DS18B20_WriteByte(0xcc);
DS18B20_WriteByte(0xbe);
for(j = 0; j < 16; j++)

## Slide 42: 溫度轉換函式
再次Reset
0xCC：跳過ROM選擇
0xbe讀取溫度暫存器命令
int DS18B20_ReadTemp(void)
{
uchar j;
int b, temp = 0;
DS18B20_ReSet();
DS18B20_WriteByte(0xcc);
DS18B20_WriteByte(0x44);
DS18B20_ReSet();
DS18B20_WriteByte(0xcc);
DS18B20_WriteByte(0xbe);
for(j = 0; j < 16; j++)

## Slide 43: 溫度轉換函式
讀取16位溫度數據
每次讀1位，通過位移及 OR 操作組合成完整溫度值
乘以 0.0625 是因為每位代表 0.0625℃，乘10方便整數處理與顯示。
for(j = 0; j < 16; j++)
{
DQ = 0;
_nop_(); _nop_();
DQ = 1;
Delay15us();
b = DQ;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
b = b << j;
temp = temp | b;
}
temp = temp * 0.0625 * 10;
return temp;

## Slide 44: 溫度轉換函式
延遲命令
讓 DS18B20 能識別出「讀取命令」
大約幾個機器周期
for(j = 0; j < 16; j++)
{
DQ = 0;
_nop_(); _nop_();
DQ = 1;
Delay15us();
b = DQ;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
b = b << j;
temp = temp | b;
}
temp = temp * 0.0625 * 10;
return temp;

## Slide 45: 溫度轉換函式
將 DQ 腳位設為高電位（釋放控制權）
for(j = 0; j < 16; j++)
{
DQ = 0;
_nop_(); _nop_();
DQ = 1;
Delay15us();
b = DQ;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
b = b << j;
temp = temp | b;
}
temp = temp * 0.0625 * 10;
return temp;

## Slide 46: 溫度轉換函式
等待約 15 微秒
讀取目前 DQ 腳位的狀態
for(j = 0; j < 16; j++)
{
DQ = 0;
_nop_(); _nop_();
DQ = 1;
Delay15us();
b = DQ;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
b = b << j;
temp = temp | b;
}
temp = temp * 0.0625 * 10;
return temp;

## Slide 47: 溫度轉換函式
延遲約 45 微秒
讓這一輪讀取完整結束，避免與下一輪干擾。
for(j = 0; j < 16; j++)
{
DQ = 0;
_nop_(); _nop_();
DQ = 1;
Delay15us();
b = DQ;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
b = b << j;
temp = temp | b;
}
temp = temp * 0.0625 * 10;
return temp;

## Slide 48: 溫度轉換函式
將讀到的第 j 位位元往左移 j 位，放到正確的位置
for(j = 0; j < 16; j++)
{
DQ = 0;
_nop_(); _nop_();
DQ = 1;
Delay15us();
b = DQ;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
b = b << j;
temp = temp | b;
}
temp = temp * 0.0625 * 10;
return temp;

## Slide 49: 溫度轉換函式
temp 初始值是 0b00000000
每次用OR運算來疊加位元
for(j = 0; j < 16; j++)
{
DQ = 0;
_nop_(); _nop_();
DQ = 1;
Delay15us();
b = DQ;
Delay15us();
Delay15us();
Delay15us();
b = b << j;
temp = temp | b;
}
temp = temp * 0.0625 * 10;
return temp;

## Slide 50: 初始化服務函式
TMOD設為模式1
TH0、 TL0：設定 初值
ET0 = 1：啟用定時器0 的中斷功能
EA = 1：啟用中斷
TR0 = 1：啟動 Timer0 計時器
void TimerInit()
{
TMOD = 0x01;
TH0 = 248;
TL0 = 48;
ET0 = 1;
EA = 1;
TR0 = 1;
}

## Slide 51: 初始化服務函式
TMOD設為模式1
TH0、 TL0：設定 初值
ET0 = 1：啟用定時器0 的中斷功能
EA = 1：啟用中斷
TR0 = 1：啟動 Timer0 計時器
void TimerInit()
{
TMOD = 0x01;
TH0 = 248;
TL0 = 48;
ET0 = 1;
EA = 1;
TR0 = 1;
}

## Slide 52: 溫度顯示函式
將溫度值轉換為字元格式以顯示
判斷是否為負數，若是則 Buff[0] 顯示負號，否則 Buff[0] 顯示千位
Buff[1] 到Buff[3] 分別為十位到百位
void ShowTemp(int dat)
{
if(dat < 0)
{
Buff[0] = Array1[10];
dat = 0 – dat;
}
else
{
Buff[0] = Array1[dat / 1000];
}
Buff[1] = Array1[dat % 1000 / 100];
Buff[2] = Array2[dat % 100 / 10];
Buff[3] = Array1[dat % 10];
}

## Slide 53: 溫度警報判斷函式
根據溫度與上下限比較來控制警示燈與蜂鳴器
若溫度低於 AlarmLow → 低溫警報
  LedLow亮、蜂鳴器響
若溫度高於 AlarmHig → 高溫警報
  LedHig亮、蜂鳴器響
若溫度正常 → 皆不亮，蜂鳴器不響
void AlarmJudge(int dat){
if(dat < AlarmLow){
LedLow = 0;
LedHig = 1;
JdqLow = 0;
JdqHig = 1;
Buzzer = 0;
}
else if(dat > AlarmHig){
...
}
else{
...
}
}

## Slide 54: 鍵盤掃描函式
執行流程：
偵測 KeySet 進入設定模式
顯示並調整 AlarmLow（按 KeyUp/KeyDown）
再次按 KeySet → 調整 AlarmHig
最後再次 KeySet 結束設定
void KeyScanf()
{
...
}

## Slide 55: 主程式
初始化 Timer0 計時器
清除 Buff 初始顯示資料
先讀取8次溫度資料穩定感測器
進入無限迴圈：
  關中斷，讀取溫度再開中斷
  顯示溫度
  執行警報判斷
  每次循環呼叫 KeyScanf() 100 次掃描鍵盤
void main()
{
...
}

## Slide 56: 中斷服務函式
重載 TH0, TL0 → 定時刷新顯示
關閉所有段位（P0=0）
根據 ShowID 將相對應 Buff[i] 顯示到對應段位（w1~w4）
每次中斷 ShowID +1 循環切換（1~4）
void Timer0(void) interrupt 1
{
...
}